La Regione Lombardia con Decreto n. 14172 del 3/12/08 approva l’aggiornamento del prezziario regionale e nel preambolo della PARTE M – SICUREZZA, si rimarca che i costi della sicurezza non sono compresi nel prezziario stesso, se non quelli che da sempre sono considerati inclusi nelle spese generali, cioè costi diretti della sicurezza inclusi così come richiamati anche nelle Linee guida dell’Assessorato alle Opere Pubbliche della Lombardia dicembre 2001, da cui sono ricavati le percentuali di cui sopra, come da tabelle a seguire.

| ATTIVITÀ | K% min | K% max |
| --- | --- | --- |
| OPERE STRADALI DI BONIFICA SERVIZI E FOGNATURE |  |  |
| Scavo di sbancamento | 0.5 | 2.5 |
| Scavo a sezione ristretta | 3.5 | 5.0 |
| Scavo in presenza di interferenze | 4.0 | 5.0 |
| Scavo armato | 4.0 | 5.0 |
| Realizzazione di pozzi e cuniculi | 4.0 | 5.0 |
| Opere di scarificazione e demolizione | 2.0 | 4.5 |
| Posa di condotti fognari e camerette | 2.0 | 3.5 |
| Opere di reinterro e livellatura | 0.5 | 2.5 |
| Asfaltatura stradale | 0.5 | 2.0 |
| Realizzazione di pavimenti in pietra naturale | 0.5 | 2.0 |
| Posa di prefabbricati e manufatti | 1.5 | 3.5 |
| Segnaletica verticale ed orizzontale | 0.5 | 2.0 |
| Opere di sterro e movimento terra | 0.5 | 2.5 |
| Realizzazione di rampe | 1.0 | 3.5 |
| Risagomatura di torrenti | 0.5 | 2.5 |
| Realizzazione di briglie | 1.5 | 4.0 |
| Realizzazione muri in c.a. | 1.0 | 3.0 |
| Realizzazione muri in pietrame e cls | 3.0 | 5.0 |
| Sistemazione di scarpate torrenti e pendii | 1.5 | 4.0 |
| Segnaletica verticale ed orizzontale in presenza di traffico | 0.5 | 3.0 |
| Potatura piante | 0.5 | 2.0 |
| Opere a verde | 0.5 | 1.5 |
| Montaggio strutture verticali | 3.5 | 5.0 |
| Montaggio strutture orizzontali (travi) | 4.0 | 5.0 |
| Montaggio capriate ed arcarecci | 4.0 | 5.0 |
| Montaggio scale e grigliati | 3.5 | 5.0 |

Sono da considerarsi costi della sicurezza aggiuntiva (CSA) quelli del seguente elenco indicativo:

- le maggiorazioni per recinzioni e le delimitazioni di cantiere o di aree di cantiere, integrative rispetto a quanto avviene ordinariamente (per esempio, in un cantiere stradale in cui si ritenesse procedere alla delimitazione dell’area di lavoro con barriere new jersey anziché con coni segnalatori);

- servizi igienico assistenziali di tipo speciale o supplementare;

- viabilità di cantiere per estesi cantieri o per rendere accessibili i cantieri tramite la predisposizione di vie esterne;

- gli impianti contro le scariche atmosferiche, qualora necessari per legge;

- gli specifici apprestamenti ed impianti per cantieri stradali (per esempio, gli impianti semaforici temporanei);

- impianti antincendio provvisori ed i sistemi di rilevazioni fumi e gli impianti antincendio ove previsti nel PSC;

- impianto elettrico di tipo speciale, qualora richiesto;

- impianto idrico e fognario in aree non servite da acquedotto e fognature cittadine;

- impianti di ventilazione forzata in ambienti confinati;

- illuminazione di scurezza, quando necessaria;

- procedure, apprestamenti e attrezzature richiesti per eliminare pericoli di interferenza non ordinari tra le lavorazioni;

- procedure, apprestamenti e attrezzature richiesti per eliminare pericoli di interferenza tra le lavorazioni e l’area esterna (costo dei movieri per la disciplina del traffico);

- procedure, apprestamenti e attrezzature di sicurezza della singola lavorazione qualora siano ritenuti non ordinari e non contemplati nella singola voce di prezzario;

- i dispositivi di protezione individuale di tipo specifico;

- i sistemi di imbracatura degli operai costituiti dall’imbracatura del corpo, il cordino e il punto o linea di ancoraggio;

- il sistema di respirazione assistita a mezzo di autorespiratori e simili;

- oneri per indagini specialistiche in cantiere;

- oneri per la progettazione della sicurezza a carico delle imprese;

- il maggior onere per lo sfasamento temporale o spaziale di lavorazioni incompatibili tra loro o con lo stato dei luoghi;

- gli oneri per le riunioni di coordinamento previste dal PSC.

Il CSP nella stima dei costi della sicurezza è tenuto ad indicare chiaramente e motivatamente la quota dei costi della sicurezza già inclusa nei prezzi unitari di progetto (di seguito CSI) e la quota dei costi della sicurezza aggiuntiva ai prezzi unitari (CSA), qualora si prevedano nel PSC misure i cui oneri non siano ritenuti compresi nei prezzi unitari.

La somma di entrambe le stime determinerà il costo complessivo della sicurezza (CCS), che non dovrà essere sottoposto a ribasso di gara, ai sensi dell’art. 131, comma 3, del DLgs. 163/2006 (Testo Unico dei contratti pubblici).

Individuazione dei costi indiretti della sicurezza aggiuntiva (CSA)

Codici del prezziario Regione Lombardia con Decreto n. 14172 del 3/12/08 M - SICUREZZA

M15019 Recinzioni e le delimitazioni di cantiere integrative  mq 700	   9,66 € 		6.762,00 €

M15016 Servizi igienico supplementari per anno n. 2   mesi 24	130,00 €   	3.120,00 €

M15026 Cartelli stradali supplementari 43 x 60 cm  n. 60 per 12 mesi	   0,77 €		   554,40 €

M15066 Impianto semaforico utilizzo mese  mesi 2	  49,17 €		     98,34 €

M15066 Impianto semaforico posa e rimozione n. 10	  46,87 €		   468,70 €

M15067 Impianto semaforico preavviso utilizzo mese  mesi 2	  17,85 €		     35,70 €

M15067 Impianto semaforico preavviso posa e rimozione n. 10	  14,33 €		   143,30 €

M15074 Canalizzazione supplementare del traffico per mese m 500	   1,94 €		   970,00 €

M15074 Canalizzazione del traffico allestimento m 500	   4,78 €		2.390,00 €

M15082 Puntellatura supplementare di sicurezza  mc 25	 303,31 €		7.582,75 €

M15094 Ponteggi integrativi entro i 30 gg   mq. 500	    7,55 €		3.775,00 €

M15094 Ponteggi integrativi e smontaggio mq. 500		 2,71 €		1.355,00 €

Accessori speciali ponteggi  100 pezzi		 6,42 €		   642,40 €

M15199 Mossiere sorveglianza e segnalazione h 100	  33,84 €		3.384,00 €

Oneri imprevisti per indagini specialistiche in cantiere  			            5.000,00 €

Dispositivi di protezione individuale di tipo specifico 				3.000,00 €

Oneri imprevisti per la progettazione della sicurezza

a carico delle imprese 				5.000,00 €

Procedure, apprestamenti e attrezzature di sicurezza

della singola lavorazione qualora siano ritenuti non

ordinari e non contemplati nel prezzario							7.000,00 €

Maggior onere per lo sfasamento temporale

o  spaziale  di  lavorazioni  incompatibili  tra

loro o con lo stato dei luoghi  ore 350 ca			          10.000,00 €

Oneri riunioni di coordinamento capo cantiere 200 ore	  35,56 €	           7.072,00 €

TOTALE ONERI INDIRETTI			          68.353,59 €